Les lois de l'électricité
# Exercice 1 : étude d’une pile
Pour étudier la caractéristique d'une pile au cours d'une séance de travaux pratiques, les élèves disposent de fils de connexion, d'un potentiomètre, de deux multimètres et d'une résistance R.
La manipulation d'un groupe d'élèves a donné les résultats suivants.
I(mA)	0	100	150	200	250	300	350	400
U (V)	1,50	1,30	1,20	1,10	1,00	0,88	0,75	0,50

1. Tracer à l’aide du tableur la caractéristique U = f(I) de la pile.
2. Pour une certaine valeur de l'intensité, la tension aux bornes de la pile chute brusquement.
  Indiquer sur quel domaine la pile est dans un état de fonctionnement normal.
3. Déterminer alors la f.é.m. E et la résistance interne r de la pile.
4. Déterminer la valeur de la résistance R pour un point de fonctionnement de 100 mA.
5. Calculer le rendement de la pile pour un point de fonctionnement de 100 mA.
6. Représenter la chaîne énergétique du système {pile}.

# Exercice 2 : étude d’une lampe
Une lampe de phare d'automobile porte les indications 12 V — 55 W. Afin de vérifier sa puissance nominale, on la monte dans un circuit comportant un générateur et deux multimètres.
1. Représenter le schéma du montage.
2. Les appareils de mesure fournissent les résultats suivants : 12 V et 4,60 A.
  Dire si ces résultats sont en accord avec les indications portées sur la lampe.
Si 45 % de la puissance de la lampe est perdue en énergie thermique, calculer la résistance de la lampe.
# Exercice 3 : Loi de Pouillet
Une pile alimente deux résistances R1 et R2 comme indiqué sur le schéma ci-contre :
- E = 12 V
- r = 4 Ω
- R1 = 330 Ω
- R2 = 47 Ω
1. Calculer la résistance équivalente Req de R1 // R2.
2. En déduire l’intensité I du courant qui circule dans le circuit.
3. Calculer la tension de sortie U de la pile.
4. Représenter graphiquement à l’aide du tableur le point de fonctionnement de ce circuit.
  On indiquera sur le graphique les coordonnées de ce point.
# Exercice 4 : étude d’une diode
On dispose du schéma électrique ci-dessous. On se place dans le cas d’une diode semi réelle qui possède une tension de seuil de 0,7 V. La tension mesurée UAB = 5,2 V.
En déduire la tension UD aux bornes de la diode. / Calculer l'intensité des courants I1 et I2 qui circulent respectivement dans R1 et R2. / En déduire l'intensité du courant ID qui circule dans la DEL. / En déduire la résistance interne de la diode.

# Exercice 5 : voiture électrique
Une voiture électrique de modélisme est propulsée par un moteur à courant continu de tension nominale Un = 7,4V et de puissance P = 22W.
Ce moteur est alimenté par une batterie qui assure une autonomie de ¾ d’heure au véhicule.
Son couple est de 85 mN.m à vitesse nominale.
Pour augmenter l’autonomie du système, la batterie est reliée à un panneau solaire formé par des cellules photovoltaïques d’un rendement η = 16%.
On rappelle que la puissance par rayonnement solaire est d'environ Pr = 1 kW/m² en France.
Calculer la surface minimale, en cm², pour que le panneau solaire puisse alimenter le moteur sans la batterie.
Pour éviter que la batterie se décharge dans les cellules photovoltaïques, on utilise une Diode considérée semi réelle, comme indiqué par le schéma ci-contre.

1. Rappeler les caractéristiques d’une diode semi réelle.
2. Calculer le courant absorbé Ia par le moteur dans des conditions nominales.
3. En déduire la capacité de la batterie en mA.h.
4. La résistance interne du moteur est évaluée à r = 0,5 Ω et les pertes magnétiques Pm = 600mW.
  5.1. Calculer les pertes par effets Joule PJ.
  5.2. En déduire le rendement ηm du moteur.
  5.3. Calculer le rendement global ηs du système { panneau solaire + moteur }.
5. Calculer la vitesse du moteur en rad/s et en tr/min dans les condition nominales.