TD : Les transistors.

Exercice 2:

But : commander un relais à l'aide d'une porte logique, d'une sortie de port parallèle, ....

On ne peut pas brancher directement le relais sur une telle sortie, car il consomme trop de courant.

Il faut donc mettre un transistor qui va servir d'interrupteur commandé électriquement.

Problème : déterminer la valeur de R.

Cette résistance est obligatoire. En effet, la jonction base - émetteur se comporte comme une diode. C'est à dire que Vbe_max = 0.7V environ. Sans cette résistance, on forcerait Vbe à 5V, ce qui aurait pour effet de griller le transistor et/ou la sortie de la porte logique.

Données:
T: ß = 200, Vce_sat = 0.2V, Vbe_sat = 0.7V, Vce_max = 45V
REL 12V : Rrel = 310 Ohms
D: diode de roue libre.
R: Valeur à calculer.
Vcc = +12V
Ve vaut 0 ou 5V

Exercice 3:

a) Etat de la LED si Ve = 0V; Ve = 5V; Ve = 12V

b) LED Rouge (VF=2,2V, IF=20mA). Calculez R1 et R2

Exercice 4:

Pmax dissipée par T1 ou T2 : 625 mA

  a) Calculez le courant Icmax d’un transistor en saturation
Lampe 12V,30W

b) Calculez le courant Ibmin pour saturer les transistors
hfe=100

c) Dimensionnez R1 et C1 pour obtenir un allumage
après 500ms.